LEDの配置とPICマイコン端子への接続

この資料は、LEDの点滅パターンをどのように表し、マイコンへの接続を行えば良いのか？　点滅データをどう記述するのか？ について、例をあげ説明しています。

１）LEDの配置と点滅パターンを決定

下記の例は、７つのLEDを使うことを前提としています。左上のLEDを「A」とし、真ん中のLEDが「G」です。まず、LED点滅パターンをFig.2のような表を使って表します。スタート時（TIME 1）は、Aのみが点灯します。次の時刻(TIME 2)には、Aが消え、代わりにGが点灯します。次にF->D->B->G->Eと点灯するLEDが移動していき、一旦、(TIME8～9)全が消えてGが再び点灯します。また全てが消え、CとDが共に点灯し、次にGが点灯、最後に四隅のA, B, E, Fが同時に点灯というパターンです。

Fig.１ LEDの配置　　　　　　　　　　　　Fig.2　LED点滅パターン

２）PICマイコン端子への接続

PIC16F648Aでは、RA0～RA3, RA6, RA7, RB0～RB7の14の端子がLED点滅のため利用可能です。まず、AのLEDでは、近い位置にあるRA2(1番端子)もしくはRA3(2番)の利用が考えられます。Fig.4は、RA3(2番)を選んだ場合の接続方法です。LEDは、足の長い方がアノードです。まず、アノードを電源ラインに接続し、カソードをPICマイコン側に繋ぎます。ブレッドボードは、横のライン（aからe, またはfからj）が内部で結線されており、PICマイコンのRA3(2番端子)へ接続するには、aからeまでの何処でも良いことになります。

Fig.3 PIC16F648Aのピン配置（赤はLED接続可能な端子）

Fig.4 LED_Aの接続のしかた

次にFig.5はPICマイコンの上に配置したLED_Gの接続例です。カソード側は、近い位置にあるRA6(15番)に接続します。アノード側は、電源ラインに繋ぐ必要がありますが、LEDの足を伸ばすには困難であるので、空いている下のエリア（e-15）に接続し、ケーブルを使って電源へ接続します。Fig.6は７つのLED全てを接続した状態です。プログラミング時は、表２, 表３のようにポート毎にLEDの割付を整理しておくと良いでしょう。

Fig.5 LED_Gの接続のしかた

Fig.6 全てのLEDを接続した状態

表１．LEDを接続したポート

| LED | 割付ポート |
| --- | --- |
| A | RA3 （2) |
| B | RA1 (18) |
| C | RB0 (6) |
| D | RB7 (13) |
| E | RB3 (9) |
| F | RB4 (10) |
| G | RA6 (15) |

表２．ポートAに接続したLED

| RA7 | RA6 | RA5 | RA4 | RA３ | RA2 | RA1 | RA0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G |  |  | A |  | B |  |

表３．ポートBに接続したLED

| RB7 | RB6 | RB5 | RB4 | RB3 | RB2 | RB1 | RB0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  | F | E |  |  | C |

３）点滅データの作成とプログラム例

今回、LEDはFig.7のように接続すること（アノードを電源，カソードをマイコン端子に接続）を薦めており、「０」出力で光り、「１」出力で消えるようになっています。点滅パターンのTIME 1においてLED_Aのみを点灯させる場合は、RA3を0とするデータをつくります。

ポートAに　”11110111"を出力し、
ポートBには、”11111111"を出力します。
（未使用の端子は、0,１のどちらでも良い。上記の例では、1としている）

プログラムの記述のとしては、バイト命令を利用して、

　MOVLW 　B'11110111'
　MOVWF 　PORTA
　MOVLW 　B'11111111'
　MOVWF 　PORTB

　となります。

TIME 12のように複数（CとD)を点灯させるには、Cを接続したポートRB0とDを接続したRB7に0を出力すれば良いので、
ポートAに　”11111111”を出力し、
ポートBに　”01111110”を出力します。

プログラムの記述としては、
　MOVLW　 B'11111111'
　MOVWF 　PORTA
　MOVWF 　B'01111110'
　MOVWF 　PORTB

　となります。

Fig.7 LED及び電池の接続例

補足）点滅パターンを繰り返し実行せず、１回で終了させる方法は？

サンプルプログラムでは、一度パターンを終えると goto命令によって再び始めに戻り、その点滅パターンを繰り返し実行するようになっています。この繰り返しを無くし、１回で終了させるには、以下のように新たなラベル（LOOP2）とgoto命令を記述し、その命令行で繰り返しを行うようしてください。

（省略）
　　　　　　：
　　　　MOVWF 　PORTB 　　　 ；最後の点滅データを出力
　　　　CALL 　　 TIME0　　　　　；時間待ち

LOOP2　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　GOTO　　 LOOP2

GOTO　　 LOOP1　 　　　；<<無効>>